# 振动试验台操作方法

一、振动试验台产品用途：

振动试验台适用于汽车零部件、电子元器件、组件、医药、食品、家具、礼品、陶瓷、包装等行业实验室及生产线上对样品进行相关振动试验。如环境接收试验，品质鉴定试验，可靠性鉴定试验，耐久试验，振动模拟分析，材料特性试验，疲劳试验，振动防止改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境，以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。

用于模拟电工、电子、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境，检测其产品的耐振性能。艾思荔实现振动试验需要的所有功能：正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度，调幅、时间空制，通过升级可实现全功能电脑控制，简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试，性能稳定，质量。

二、振动试验台机械式：

振动试验台可分为不平衡重块式和凸轮式两类。不平衡重块式是以不平衡重块旋转时产生的离心力来激振振动试验台台面，激振力与不平衡力矩和转速的平方成正比。这种振动试验台可以产生正弦振动，其结构简单，成本低，但只能在约5Hz~100Hz的频率范围工作，最大位移为6mm峰-峤值，最大加速度约10g，不能进行随机振动，凸轮式振动试验台运动部分的位移取决于凸轮的偏心量和曲轴的臂长，激振力随运动部分的质量而变化。这种振动试验台在低频域内，激振力大时，可以实现很大的位移，如100mm。但这种振动试验台工作频率仅限于低频，上限频率为20Hz左右。最大加速度为3g左右，加速度波形失真很大。振动试验台由于其性能的局限，今后用量会越来越小。

三、振动试验台电液式：

振动试验台的工作方式是用小的振动试验台驱动可控制的伺服阀，通过油压使传动装置产生振动。这种振动试验台能产生很大的激振力和位移，如激振力可高达10<sup>4</sup>kN，位移可达2。5m，而且在很低的频率下可得到很大的激振力。大激振国的液压台比相同推力的振动试验台价格便宜。电液台的局限性在于其高频性能较差，上限工作频率低，波形失真较大。虽然可以做随机振动，但随机振动激振力的额定值只能为正弦额定值的1/3以下。这种振动试验台因其大推力、大位移可以弥补振动试验台的不足，在未来的振动试验中仍然发挥作用，尤其是在船舶和汽车行业会有一定市场。

四、振动试验台电动式：

振动试验台是目前使用最广泛的一种振动设备。它的频率范围宽，小型振动试验台频率范围为0~10kHz，大型振动试验台频率范围为，动态范围宽，易于实现自动或手动控制；加速度波形良好，适合产生随机波；可得到很大的加速度。振动试验台是根据电磁感应原理设直的，当通电导体处的恒定磁场中将受到力的作用，半导体中通以交变电流时将产生振动。振动试验台的驱动线圈正式处在一个高磁感应强度的空隙中，当需要的振动信号从信号发生器或振动控制仪产生并经功率放大器放大后通到驱动线圈上，这时振动试验台就会产生需要的振动波形。

振动试验台基本上由驱动线圈及运动部件、运动部件悬挂及导向装置、励磁及消磁单元、台体及支承装置五部分组成。驱动线圈和运动部件结构复杂，一阶共振频率计算非常困难，要靠经验估算，这常常造成设计失误。702所在80年代未首次将有限元方法用于振动试验台运动部件共振频率的计算，不仅提高了计算结果的准确度，而且便于对结构进行优化设计，大大增加了振动试验台的设计可靠性。

五、控制系统：

1.显示器采用台湾高精度数显仪表

2.精密度频率可显示到0.01Hz精密度0.1Hz时间：0.1min3.程序容量具有120组程式，每组99段，每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分

3.其它显示振幅加速度（另购）：如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪LD-T1：0-20mm

六、振动功能：

1.调频功能：在频率范围内任频率必须在（最大加速度20g最大振幅5mm）

2.扫频功能：（上频率/下频率/时间范围）可任意设定真正标准来回扫频

3.可程式功能：15段每段可任意设定（频率/时间）可循环

4.倍频功能：15段成倍数增加，①.低到高频②.高到低频③.低到高再到低频/可循环

5.对数功能：①.下到上频②.上到下频3种模式对数/可循环垂直水平

全功能电脑控制：含液晶电脑及打印机（有控制、储存、记录、打印之功能）（选配）

七、产品说明：

振动试验台垂直扩展台面在做振动试验时，测试样品或夹具可能会大于振动试验台动圈台面，这样就需要对原来的台面进行扩展，常用的办法是安装一个辅助台面（扩展台）。在做振动试验时，如果有些测试样品需要特殊的安装，这样就需要订制的夹具来满足这种试验的要求。

八、产品特点：

1.经过精确计算、精心设计，台面质地坚固，表面均匀，外形美观。

2.台面设计科学，上限工作频率高，安装方便。

3.标准规格种类齐全，也可按客户要求"订身量制"。

4.镁铝合金或镁合金重力铸造。

九、开机顺序：

1.接通系统电源，确定增益开关处于复位位置，合上功放漏电断路开关；

2.按试验任务收要求正确设定试验参数，并保存，如果调用试验数据必须检查试验设置是否与试验任务书一致；

3.按下电源通按钮，风机启动后。打开增益旋钮至合适位置（参照使用说明书）/此时"准备""启动""电源"灯亮，系统进入待运行状态。

4.运行试验，实时记录试件状态和试验设备状态，保存相应试验数据